## Slide 1: LAITS TRAITES THERMIQUEMENT
1-Lait pasteurisé
Lait dans lequel les germes pathogènes ont été détruits par des procédés de chauffage appropriés.

## Slide 2: Technologie de fabrication
Tri du lait collecté
Filtration
Standardisation

## Slide 3
homogénéisation
Traitement thermique proprement dit.
Conditionnement.

## Slide 4: Contrôle hygiénique et bactériologique
Il s’agit de la
Détermination de la propreté
Détermination de la qualité hygiénique et bactériologique.
Exempt de germes pathogènes
Epreuve de phosphatase.

## Slide 5: 2-Lait stérilisé
Exempt de tout germe vivant

## Slide 6: Mécanisme de fabrication
Tri du lait
Filtration
Pré-stérilisation
Refroidissement

## Slide 7
homogénéisation (obligatoire)
Stérilisation proprement dite
Conditionnement dans des récipients hermétiquement clos.

## Slide 8: 3-LAITS FERMENTES
Il s’agit de produits obtenus par coagulation du lait sous l’action de:
d’une fermentation lactique:
Le lait est ensemencé par des bactéries lactiques

## Slide 9: YAOURT
Préparé à partir de lait entier, de lait écrémé ou partiellement écrémé.
concentrer le lait pour porter son extrait sec à 140-150 grs/l.

## Slide 10
homogénéisation
pasteurisation
( température 84-85°C pendant 15 secondes)

## Slide 11
Refroidissement à 45 °C
Ensemencement avec une culture pure de streptococcus et lactobacillus.
Agitation

## Slide 12
Répartition dans des pots dans une étuve de 40 à 50°C incubation pendant:
( 2 à 3 heures)
Refroidissement.

## Slide 13: LAITS CONCENTRES- LAITS EN POUDRE
Laits concentrés- laits en poudre
laits obtenus par la concentration ou la dessiccation du lait.

## Slide 14: 1-Laits concentrés
Technique générale de fabrication
Tri et standardisation
Préchauffage du lait
Sucrage

## Slide 15
Concentration: c’est une ébullition sous vide.
Homogénéisation
Stérilisation:
obligatoire réglementairement.

## Slide 16: 2-Laits en poudre
Techniques générales de fabrication :
Pré-concentration .
Assainissement

## Slide 17
Séchage .
Instantanéïsation: réhumidification de la poudre du lait puis nouveau séchage

## Slide 18: FROMAGE
Définition:
ce sont des produits fermentés ou non, obtenus par coagulation du lait, suivi d’un égouttage et dont la teneur en matière sèche est au moins égale à 23%

## Slide 19: FABRICATION
le principe repose sur l’aptitude de la caséine à se coaguler soit:
la caséine est native du lait, donc la fermentation lactique est endogène.
la coagulation est obtenue par l’action de la présure.

## Slide 20: Technologie
1- Ensemencement et maturation du lait même si la coagulation est de nature présure, une microflore lactique active doit être installée dans le lait.
2- Emprésurage:
Lait fermenté + présure caillé + lactosérum

## Slide 21
Mise en moule et extraction du sérum
Rupture du gel à cause de l’exsudation du lactosérum .

## Slide 22
Egouttage
Soit naturel
Soit forcé

## Slide 23
Si il y a lieu cuisson du caillé
Salage
S’effectue différemment selon les espèces des fromages
Affinage

## Slide 24: CLASSIFICATION
Fromages frais
Fromages n’ayant subi que la fermentation lactique.
Addition de sel, de sucre ex: petit suisse, demi sel.

## Slide 25
Fromages fermentés
Ils subissent en plus de la fermentation lactique d’autres fermentations plus un affinage:

## Slide 26
DEUX TYPES DE FROMAGES:
Fromage fermenté à pâte molle
Pâte ni cuite, ni pressée, comporte des moisissures internes: bleu, brie, camembert.

## Slide 27
Fromage fermenté à pâte pressée:
Egouttage ;division du caille et pression et découpage.
Ex: Emmental, Gruyère.

## Slide 28
Fromages fondus
Ce sont des produits de la fonte du fromage.