## Slide 1: Réseaux géodésiques et systèmes de référence
C’est un système de repérage grâce auquel il est possible de situer un événement dans l’espace et le temps. Pour nos besoins, un tel référentiel s’appelle un système de référence terrestre, aussi connu sous le nom de système de référence géodésique.

## Slide 2: Projections cartographiques
En Géodésie : pour la transformation de la surface courbe de la terre en un plan , il est nécessaire de placer sur celui-ci des points géodésiques (repères) constituant "l'armature" des cartes.

## Slide 3
Cet ensemble de points est appelé le réseau géodésique (planimétrie (X, Y), altitude (Z))
Des systèmes locaux sont adaptés à une région particulière du globe, tandis que des systèmes spatiaux sont définis et appliqués à de plus grandes étendues .

## Slide 4
Pour l'Europe:
• Le système local Européen Datum 1950 (ED50) • Le système spatial Européen Terres trial Référence System 1989 (ETRS89).
Au niveau mondial :
• Le World Géodésique System 1984 (WGS84)
• L'International Terres trial Référence System (ITRS)

## Slide 5
L'ellipsoïde : Une vingtaine d'ellipsoïdes différents ont été définis, adaptés chaque fois à une région donnée (ellipsoïdes locaux)
Avec l'arrivée des satellites artificiels en géodésie, il a été possible d'établir un ellipsoïde global (mondial) utilisable sur toute la surface du globe.

## Slide 6
Pour un système de référence global, on précise l'origine du centre et l'ellipsoïde qui approxime au mieux le géoïde à l'échelle globale.
Pour un système de référence local, on précise le point fondamental et l'ellipsoïde est proche du géoïde en ce point.

## Slide 7
Exemples de système de référence géographique
Exemple d'ellipsoïde:
- WGS84: utilisé par le système GPS
- IAG-GRS80: utilisé en France
- NAD83: utilisé en Amérique du Nord. Les deux premiers ellipsoïdes sont quasi-identiques (même demi-axe et même aplatissement).

## Slide 8
Pour un système de référence géographique (datum), il faut:
Origine (position par rapport au centre de la Terre) et orientation des axes (axes des pôles et méridien d'origine).
- Un point fondamental à la surface de la terre et l'azimuth du nord et le méridien d'origine.
+ Ellipsoïde décrit par son demi-grand axe et aplatissement.

## Slide 9
Exemple de système de référence (datum):
- Nouvelle triangulation de la France (NTF) : officiel jusqu'en décembre 2000 ; la plupart des cartes de l'IGN sont toujours dans ce système, basé sur l'ellipsoïde Clarke 1880 IGN.
Le point fondamental est au Panthéon à Paris.

## Slide 10
Réseau géodésique français (RGF) 1993 : France, basé sur l'ellipsoïde IAG-GRS80. Officiel depuis 2000.
- European Datum (ED) 50 : système européen, basé sur l'ellipsoïde Hayford 1909. Anciennement utilisé en Europe.
ETRS89: basé sur IAG-GRS80. Officiel en Europe.

## Slide 11
World Geodetic System (WGS84) : système mondial (pas de point fondamental), mis au point par le Département de la Défense des États-Unis et utilisé par le GPS, basé sur l'ellipsoïde WGS84. Peu Précis.
Les latitudes et longitudes sont donc différentes dans tous ces systèmes, plusieurs centaines de mètres quand on a parle des anciens systèmes (comme NTF).

## Slide 12
Conclusion: Quand on donne ou reçoit des latitudes, longitudes, il faut toujours préciser ou connaître le système de référence.