UNIVERSITE CONSTANTINE 1

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014

POLYCOPIE de Monsieur LOUAMRI ABDELAZIZ

RECUEIL D’EXERCICES COMMENTES

TABLE DES MATIERES

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

I. +TD MORPHOMETRIE........................................................................................

II. + TD BILAN HYDROLOGIQUE..........................................................................

III.RELATIONS ECOULEMENT ANNUEL –FACTEURS DE L’ECOULEMENT

IV FORMULES EMPIRIQUES POUR L’ESTIMATION DE Ec................................

V. +TD TRANSPORTS SOLIDES.....................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

TD n°1:

Etude  morphométrique du bassin-versant de l'oued Medjerdah à la station de Souk Ahras

On demande de réaliser une étude morphométrique du bassin -versant de l'oued Medjerdah à la station de Souk Ahras(bassin 12).

Fig1: Bassins hydrologiques de l'Algérie du Nord

Fig 2: Bassin de l'oued Medjerdah -Mellegue

Fig 3: Le réseau hydrographique de l'oued Medjerdah à la station de Souk Ahras

A partir des  cartes topographiques, les limites  du bassin à la station hydrométrique de Souk Ahras ont été tracées, et le tableau de la répartition hypsométrique a pu être dressé.

Tableau : Tableau de distribution des surfaces du bassin en fonction de l'altitude

| Classes |  | Surfaces |
| --- | --- | --- |
| d'altitude (m) |  | (km2) |
| 580 | 600 | 0.3 |
| 600 | 700 | 11.6 |
| 700 | 800 | 45.7 |
| 800 | 900 | 55.82 |
| 900 | 1000 | 65.74 |
| 1000 | 1100 | 31 |
| 1100 | 1200 | 4.07 |
| 1200 | 1317 | 1.77 |

Les mesures de longueurs  ont abouti aux résultats suivants :

| Périmètre |  |
| --- | --- |
| Longueurs des oueds permanents |  |
| Longueurs des oueds temporaires |  |

QUESTIONS:

Les caracteristiques morphometriques : Surface A , périmètre P

Caractéristiques des altitudes (hypsométrie)

Les indices de pente ECRIRE LES FORMULES

La pente moyenne

Indice de pente de Roche Ip

Indice de pente globale Ig

Dénivelée spécifique Ds

"Reliefs ratios"

Les Modèles Numériques de Terrain  ou Modèle Numérique d'Altitude

Caractéristiques du réseau hydrographique

Hiérarchisation du réseau

Les lois de Horton

Autres caractéristiques du chevelu

La densité de drainage Dd

La fréquence des thalwegs d'ordre 1 : F1

La courbe aire-distance

| Surfaces cumulées |  |  | Surfaces cumulées |
| --- | --- | --- | --- |
| > à |  |  |  | < à |  |  |
| Borne | KM2 | % |  | Borne |  | % |
| 580 | 216 | 100 |  | 1317 | 216 | 100 |
| 600 | 215.7 | 99.8611111 |  | 1200 | 214.23 | 99.1805556 |
| 700 | 204.1 | 94.4907407 |  | 1100 | 210.16 | 97.2962963 |
| 800 | 158.4 | 73.3333333 |  | 1000 | 179.16 | 82.9444444 |
| 900 | 102.58 | 47.4907407 |  | 900 | 113.42 | 52.5092593 |
| 1000 | 36.84 | 17.0555556 |  | 800 | 57.6 | 26.6666667 |
| 1100 | 5.84 | 2.7037037 |  | 700 | 11.9 | 5.50925926 |
| 1200 | 1.77 | 0.81944444 |  | 600 | 0.3 | 0.13888889 |
| 1317 | 0 | 0 |  | 580 | 0 | 0 |

FigXXXXX:Courbe hypsométrique du bassin de l'oued Medjerdah

Longueur du rectangle équivalent  29.7361025  km; 29736.1025 m; 172.441592

Calcul Indice de pente de Roche

| Classes | Surfaces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d'altitude (m) | (km2) | di | ai | ai*di | (ai*di)^0,5 |
| 580 | 600 | 0.3 | 20 | 0.00138889 | 0.02777778 | 0.166666667 |
| 600 | 700 | 11.6 | 100 | 0.0537037 | 5.37037037 | 2.317405957 |
| 700 | 800 | 45.7 | 100 | 0.21157407 | 21.1574074 | 4.599718188 |
| 800 | 900 | 55.82 | 100 | 0.25842593 | 25.8425926 | 5.083561015 |
| 900 | 1000 | 65.74 | 100 | 0.30435185 | 30.4351852 | 5.51680933 |
| 1000 | 1100 | 31 | 100 | 0.14351852 | 14.3518519 | 3.788383805 |
| 1100 | 1200 | 4.07 | 100 | 0.01884259 | 1.88425926 | 1.372683233 |
| 1200 | 1317 | 1.77 | 117 | 0.00819444 | 0.95875 | 0.979157801 |
|  |  | 216 |  |  |  | 23.824386 |
| Longueur du rectangle équivalent | 29.7361025 | km |  |  |
|  |  |  | 29736.1025 |  |  |  |
|  |  |  | 172.441592 |  | 0.00579907 | 0.138159163 |

Calcul Tc de Giandotti

| Classes | Surfaces | hi | ai ou si | Vi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d'altitude (m) | (km2) | Altitude |  | Volume |
|  |  |  | moyenne |  | partiel |
| 580 | 600 | 0.3 | 590 | 0.3 | 177 |
| 600 | 700 | 11.6 | 650 | 11.6 | 7540 |
| 700 | 800 | 45.7 | 750 | 45.7 | 34275 |
| 800 | 900 | 55.82 | 850 | 55.82 | 47447 |
| 900 | 1000 | 65.74 | 950 | 65.74 | 62453 |
| 1000 | 1100 | 31 | 1050 | 31 | 32550 |
| 1100 | 1200 | 4.07 | 1150 | 4.07 | 4680.5 |
| 1200 | 1317 | 1.77 | 1258.5 | 1.77 | 2227.545 |
|  |  |  |  |  | 191350.045 |
|  |  |  |  |  | 885.879838 |
| Tc | 0.39913632 |  | 58.7877538 |  |  |
|  |  |  | 63.3 |  |  |
|  |  |  | 17.4894207 |  |  |
|  |  |  | 6.98066309 |  | 0.588 |
|  |  |  | 6H58 mn |  |  |

Commentaire

II.BILAN HYDROLOGIQUE + TD

TD : BV BOUHAMDANE  8 POSTES PLUVIOMETRIQUES

Données:

1.Tableau de pluies annuelles (8 postes pluviométriques dans le bassin-versant de l'oued Bouhamdane, 25 années d'observation.

Certains postes localisés à la périphérie des limites du bassin sont utilisés pour les calculs et le tracé de la carte par isohyètes.

2.Carte de localisation des postes pluviométriques

Tableau WXCV : Postes pluviométriques

| Années |  | Bordj Sabath | RasElAkba | BenBadis | MedjezAmar | Ouled Habeba | AinMakhlouf | Ain Abid | OuedZenati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 1973 | 800.2 | 744.8 | 669.4 | 798 | 823.6 | 599.5 | non obs | 647.5 |
| 1973 | 1974 | 362.1 | non obs | 321.2 | nonobs | nonobs | 264.9 | non obs | 294.9 |
| 1974 | 1975 | 398.2 | non obs | 385.7 | nonobs | nonobs | 333.3 | 401.06 | 383.3 |
| 1975 | 1976 | 531 | non obs | 717.7 | nonobs | nonobs | 486.7 | 509.3 | 506.7 |
| 1976 | 1977 | 594.3 | non obs | 564 | nonobs | nonobs | 506.5 | 496.44 | 495.5 |
| 1977 | 1978 | 401.2 | non obs | 437.1 | nonobs | nonobs | 397.5 | 366.46 | 387.5 |
| 1978 | 1979 | 428.9 | 430.6 | 412.1 | 421.4 | 465.1 | 401.7 | 380.12 | 411.7 |
| 1979 | 1980 | 584.4 | 489.7 | 537.4 | 522.7 | 648.2 | 367.1 | non obs | 407.1 |
| 1980 | 1981 | 510.4 | 551.9 | 517.2 | 553.3 | 530.1 | 448.8 | 434.32 | 478.8 |
| 1981 | 1982 | 487.8 | 523.3 | 567.2 | 596.2 | nonobs | 435.7 | 411.74 | 475.7 |
| 1982 | 1983 | 422.1 | 410 | 412.2 | 456.5 | 597.8 | 322 | 441.18 | 402 |
| 1983 | 1984 | 646.5 | 655 | 505.2 | nonobs | 639.8 | 549 | 578 | 619 |
| 1984 | 1985 | 796.2 | 724.8 | 714.4 | 780 | 803.6 | 592.5 | non obs | 622.5 |
| 1985 | 1986 | 433 | 466.6 | 413.7 | 352.6 | 381.2 | 343.6 | 346.9 | 363.6 |
| 1986 | 1987 | 720.5 | 702 | 633.3 | 716 | 731.8 | 610 | 595.4 | 620 |
| 1987 | 1988 | 411.9 | 415.4 | 435.7 | 426.3 | 515.7 | 391 | non obs | 421 |
| 1988 | 1989 | 477.6 | 430 | 466.2 | 620.3 | 526.5 | 395 | 373.4 | 401 |
| 1989 | 1990 | 385.5 | 507.4 | 270.3?? | 507.1 | 508.7 | 393.7 | 321.9 | 403.7 |
| 1990 | 1991 | 549.9 | non obs | 490.3 | 578 | 601.8 | 447.3 | non obs | 457.3 |
| 1991 | 1992 | 589.5 | 578.4 | 530.4 | 549.2 | nonobs | nonobs | 564.1 | 519.5 |
| 1992 | 1993 | 671.1 | 662 | 627.2 | 613.9 | nonobs | nonobs | 611.38 | 551.1 |
| 1993 | 1994 | 428.1 | 400.4 | 413.3 | 435 | 436.8 | nonobs | 379.98 | 408.1 |
| 1994 | 1995 | 511 | non obs | nonobs | nonobs | nonobs | nonobs | 487.8 | 401 |
| 1995 | 1996 | 797.2 | non obs | 724.4 | nonobs | nonobs | 536.6 | 640.26 | 526.6 |
| 1996 | 1997 | 331.2 | non obs | 317.7 | nonobs | nonobs | 255.5 | 349.46 | 268.5 |

Non obs: valeurs non observées ou lacunaires.

On dispose des données de pluies annuelles aux postes pluviométriques de Bordj Sabath, Ras ElAkba, Ben Badis, Medjez Ammar, Ouled Habeba (Bou Snib), Ain Makhlouf, Ain Abid et Oued Zenati.

Deux postes peuvent être considérés comme des stations de référence alors que les 6 autres  postes présentent des lacunes qui doivent être comblées pour être utilisés dans le calcul du bilan hydrologique.

On demande:

1.Ajustement des pluies annuelles à  la loi  normale ( loi de Gauss) et à  la  loi  racine-normale pour s'assurer de la normalité des séries pluviométriques;

2.Critique des données par la méthode des cumuls des résidus de régression;

3.Comblement des lacunes  pluviométriques annuelles par la méthode des régressions linéaires simples ;

4.Calcul de la  pluie moyenne :

-Moyenne arithmétique;

-Méthode de Thiessen;

-Calcul de la lame précipitée à partir de la carte des isohyètes;

5.Evaluation des écoulements  par les formules empiriques:

Estimer Ec par les formules empiriques :Samie  , Medinger  , Chaumont , Sogreah  ,Deri  II.

Formules non utilisables dans ce cas  .Pourquoi ?

1.Ajustement des pluies annuelles du poste de Bordj Sabath à  la  loi  normale et à  la  loi  racine-normale pour s'assurer de la normalité des séries pluviométriques

1.1.Ajustement des pluies annuelles du poste de Bordj Sabath à  la  loi  normale

Procédure:

|  |  |  | Valeurs ordonnées (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Années |  | Bordj Sabath | Bordj Sabath O.C. | Rang | Fréq exp | Fréq exp*100 |
| 1972 | 1973 | 800.2 | 331.2 | 1 | 0.02 | 2 |
| 1973 | 1974 | 362.1 | 362.1 | 2 | 0.06 | 6 |
| 1974 | 1975 | 398.2 | 385.5 | 3 | 0.1 | 10 |
| 1975 | 1976 | 531 | 398.2 | 4 | 0.14 | 14 |
| 1976 | 1977 | 594.3 | 401.2 | 5 | 0.18 | 18 |
| 1977 | 1978 | 401.2 | 411.9 | 6 | 0.22 | 22 |
| 1978 | 1979 | 428.9 | 422.1 | 7 | 0.26 | 26 |
| 1979 | 1980 | 584.4 | 428.1 | 8 | 0.3 | 30 |
| 1980 | 1981 | 510.4 | 428.9 | 9 | 0.34 | 34 |
| 1981 | 1982 | 487.8 | 433 | 10 | 0.38 | 38 |
| 1982 | 1983 | 422.1 | 477.6 | 11 | 0.42 | 42 |
| 1983 | 1984 | 646.5 | 487.8 | 12 | 0.46 | 46 |
| 1984 | 1985 | 796.2 | 510.4 | 13 | 0.5 | 50 |
| 1985 | 1986 | 433 | 511 | 14 | 0.54 | 54 |
| 1986 | 1987 | 720.5 | 531 | 15 | 0.58 | 58 |
| 1987 | 1988 | 411.9 | 549.9 | 16 | 0.62 | 62 |
| 1988 | 1989 | 477.6 | 584.4 | 17 | 0.66 | 66 |
| 1989 | 1990 | 385.5 | 589.5 | 18 | 0.7 | 70 |
| 1990 | 1991 | 549.9 | 594.3 | 19 | 0.74 | 74 |
| 1991 | 1992 | 589.5 | 646.5 | 20 | 0.78 | 78 |
| 1992 | 1993 | 671.1 | 671.1 | 21 | 0.82 | 82 |
| 1993 | 1994 | 428.1 | 720.5 | 22 | 0.86 | 86 |
| 1994 | 1995 | 511 | 796.2 | 23 | 0.9 | 90 |
| 1995 | 1996 | 797.2 | 797.2 | 24 | 0.94 | 94 |
| 1996 | 1997 | 331.2 | 800.2 | 25 | 0.98 | 98 |

0.C.:Ordre croissant (Fréquence au Non-dépassement)

Fréquence expérimentale ici ( Fréquence au non-dépassement)

= (Rang-0.5)/n  , n:taille de l'échantillon (ici n=25)

FigCVBN: Ajustement à la loi normale des pluies annuelles , poste de Bordj Sabath

Moyenne.........................

Ecart-type.............................

La normalité des séries pluviométriques a été vérifiée par l'ajustement graphique pour le poste de Bordj Sabath. Elle doit l'être pour les 8 postes pluviométriques.

1.2.Ajustement des pluies annuelles du poste de Bordj Sabath à  la  loi  racine-normale

La loi racine-normale convient également pour l'ajustement des pluies annuelles.

Mais dans cet exemple , on se basera sur la loi normale.

2.Critique des données par les  méthodes des doubles -cumuls et  des cumuls des résidus de régression

2.1. Critique des données par les  méthodes des doubles -cumuls

| Données de base |  | Application de la méthode des doubles-cumuls |
| --- | --- | --- |
| Années | STATION 910 | STATION 911 |  |  | STATION 910 | STATION 911 | STATION 910 | STATION 911 |
| ANNEE 1 | Non Obs | N |  |  |  |  | Pmm cumulées | Pmm cumulées |
| ANNEE 2 | Non Obs | 1192 |  | ANNEE 4 | 588 | 476 | 588 | 476 |
| ANNEE 3 | Non Obs | 690 |  | ANNEE 5 | 815 | 744 | 1403 | 1220 |
| ANNEE 4 | 588 | 476 |  | ANNEE 6 | 745 | 669 | 2148 | 1889 |
| ANNEE 5 | 815 | 744 |  | ANNEE 8 | 1370 | 1425 | 3518 | 3314 |
| ANNEE 6 | 745 | 669 |  | ANNEE 9 | 742 | 877 | 4260 | 4191 |
| ANNEE 7 | Non Obs | 874 |  | ANNEE 10 | 665 | 787 | 4925 | 4978 |
| ANNEE 8 | 1370 | 1425 |  | ANNEE 11 | 933 | 1155 | 5858 | 6133 |
| ANNEE 9 | 742 | 877 |  | ANNEE 12 | 709 | 859 | 6567 | 6992 |
| ANNEE 10 | 665 | 787 |  | ANNEE 13 | 808 | 956 | 7375 | 7948 |
| ANNEE 11 | 933 | 1155 |  |  |  |  |  |  |
| ANNEE 12 | 709 | 859 |  |  |  |  |  |  |
| ANNEE 13 | 808 | 956 |  |  |  |  |  |  |
| ANNEE 14 | Non Obs | 473 |  |  |  |  |  |  |
| ANNEE 15 | 1089 | Non Obs |  |  |  |  |  |  |

GRAPHE DES DOUBLES-CUMULS et INTERPRETATION

FigBVC: Graphe des doubles-cumuls entre les stations 910 et 911

CORRECTION DESVALEURS DOUTEUSES

| Correction des valeurs erronées à la station 911 (années 4,5et6) |
| --- |
|  |  |  | STATION 910 | STATION 911 | STATION 910 | STATION 911 | STATION 911 |  |
|  |  |  |  |  | Pmm cumulées | Pmm cumulées | Valeurs à corriger | Coefficient de correction |
| ANNEE 4 |  |  | 588 | 476 | 588 | 476 | 476 |  |
| ANNEE 5 |  |  | 815 | 744 | 1403 | 1220 | 744 |  |
| ANNEE 6 |  |  | 745 | 669 | 2148 | 1889 | 669 |  |
| ANNEE 8 |  |  | 1370 | 1425 | 3518 | 3314 | ////////////////////// | ///////////////////// |
| ANNEE 9 |  |  | 742 | 877 | 4260 | 4191 | ///////////////////// | ///////////////////// |
| ANNEE 10 |  |  | 665 | 787 | 4925 | 4978 | ///////////////////// | ///////////////////// |
| ANNEE 11 |  |  | 933 | 1155 | 5858 | 6133 | ///////////////////// | ///////////////////// |
| ANNEE 12 |  |  | 709 | 859 | 6567 | 6992 | ///////////////////// | ///////////////////// |
| ANNEE 13 |  |  | 808 | 956 | 7375 | 7948 | ///////////////////// | ///////////////////// |

2.2.Critique des données par les  méthodes des cumuls des résidus de régression

3.Comblement des lacunes  pluviométriques annuelles par la méthode des régressions linéaires simples

On doit  vérifier que la régression est  linéaire. Pour cela ,  il est impératif de visualiser le nuage de point en portant les observations des années observées aux deux stations d'une façon concomittante.

Ceci permet de vérifier que l'on est dans les conditions d'une distribution gaussienne à 2 dimensions.

TabXXX:

| Années | Bordj Sabath | RasElAkba |  | Années | Bordj Sabath | RasElAkba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 800.2 | 744.8 |  | 1972 | 800.2 | 744.8 |
| 1973 | 362.1 | non obs |  | 1978 | 428.9 | 430.6 |
| 1974 | 398.2 | non obs |  | 1979 | 584.4 | 489.7 |
| 1975 | 531 | non obs |  | 1980 | 510.4 | 551.9 |
| 1976 | 594.3 | non obs |  | 1981 | 487.8 | 523.3 |
| 1977 | 401.2 | non obs |  | 1982 | 422.1 | 410 |
| 1978 | 428.9 | 430.6 |  | 1983 | 646.5 | 655 |
| 1979 | 584.4 | 489.7 |  | 1984 | 796.2 | 724.8 |
| 1980 | 510.4 | 551.9 |  | 1985 | 433 | 466.6 |
| 1981 | 487.8 | 523.3 |  | 1986 | 720.5 | 702 |
| 1982 | 422.1 | 410 |  | 1987 | 411.9 | 415.4 |
| 1983 | 646.5 | 655 |  | 1988 | 477.6 | 430 |
| 1984 | 796.2 | 724.8 |  | 1989 | 385.5 | 507.4 |
| 1985 | 433 | 466.6 |  | 1991 | 589.5 | 578.4 |
| 1986 | 720.5 | 702 |  | 1992 | 671.1 | 662 |
| 1987 | 411.9 | 415.4 |  | 1993 | 428.1 | 400.4 |
| 1988 | 477.6 | 430 |  | 1994 | 511 | non obs |
| 1989 | 385.5 | 507.4 |  | 1995 | 797.2 | non obs |
| 1990 | 549.9 | non obs |  | 1996 | 331.2 | non obs |
| 1991 | 589.5 | 578.4 |  | 1973 | 362.1 | non obs |
| 1992 | 671.1 | 662 |  | 1974 | 398.2 | non obs |
| 1993 | 428.1 | 400.4 |  | 1975 | 531 | non obs |
| 1994 | 511 | non obs |  | 1976 | 594.3 | non obs |
| 1995 | 797.2 | non obs |  | 1977 | 401.2 | non obs |
| 1996 | 331.2 | non obs |  | 1990 | 549.9 | non obs |

Régression Bordj Sabath -Ras El Akba

Graphe

Pluie à Ras El Akba = 0.8011*Pluie à Bordj SabatH +103 , R2 = 0.8729, la variance expliquée est 87,29%.

On comblera les années lacunaires de la station de Ras El Akba en utilisant la régression simple.

Application:

| Années | Bordj Sabath | RasElAkba | Valeurs estimées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 800.2 | 744.8 | /////////////// |
| 1978 | 428.9 | 430.6 | /////////////// |
| 1979 | 584.4 | 489.7 | /////////////// |
| 1980 | 510.4 | 551.9 | /////////////// |
| 1981 | 487.8 | 523.3 | /////////////// |
| 1982 | 422.1 | 410 | /////////////// |
| 1983 | 646.5 | 655 | /////////////// |
| 1984 | 796.2 | 724.8 | /////////////// |
| 1985 | 433 | 466.6 | /////////////// |
| 1986 | 720.5 | 702 | /////////////// |
| 1987 | 411.9 | 415.4 | /////////////// |
| 1988 | 477.6 | 430 | /////////////// |
| 1989 | 385.5 | 507.4 | /////////////// |
| 1991 | 589.5 | 578.4 | /////////////// |
| 1992 | 671.1 | 662 | /////////////// |
| 1993 | 428.1 | 400.4 | /////////////// |
| 1994 | 511 | non obs | 512.4 |
| 1995 | 797.2 | non obs | 741.6 |
| 1996 | 331.2 | non obs | 368.3 |
| 1973 | 362.1 | non obs | 393.1 |
| 1974 | 398.2 | non obs | 422.0 |
| 1975 | 531 | non obs | 528.4 |
| 1976 | 594.3 | non obs | 579.1 |
| 1977 | 401.2 | non obs | 424.4 |
| 1990 | 549.9 | non obs | 543.5 |

Cette procédure est appliquée pour tous les postes lacunaires. On peut utiliser comme poste de référence soit Bordj Sabath soit Oued Zenati.

Résultats du comblement de lacunes:

| Années | Bordj Sabath | RasElAkba | BenBadis | MedjezAmar | Ouled Habeba | AinMakhlouf | Ain Abid | OuedZenati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecart-type |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coefficient de variation % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rappels des formules de la  moyenne, l'écart-type et du coefficient de variation

IV FORMULES EMPIRIQUES POUR L’ESTIMATION DE Ec

III  BILAN HYDROLOGIQUE + TD

1.Etablissement du bilan hydrologique pour un bassin-versant équipé de station hydrométrique.

2.Etablissement du bilan hydrologique pour un bassin-versant non équipé de station hydrométrique.

2.1.Formules empiriques;

2.2. Estimation du D.E. à partir de E.T.R.(Turc, bilan évaporométrique de Thornthwaite,abaque de Wundt, Verdeil, etc...);

2.3. Modélisation par GR2M etc.....;

TD  Application : régressions entre les écoulements annuels et les  facteurs explicatifs.

Données:

2.1.1.Relation Débits -Surface des bassins -versants

2.1.1.1.Tableau des moindres carrés

Pour estimer la moyenne et l'écart-type et le coefficient de corrélation, on utilisera les estimateurs

classiques :

2.Graphes et calculs représentant la relation Débits -Surface des bassins -versants

2.1. Echelle arithmétique

2.2. Echelle bi-logarithmique ou échelle log-log

Commentaire :

2.Relation log-log montrant la relation SURFACE -DEBIT et le débit spécifique (l/s/km2)

VOIR MON ARTICLE EGYPTE

BASSINS TELLIENS

BASSINS ATLASIQUES

2.Relation Pluie moyenne -Lames d'eau écoulées

2.1. Echelle arithmétique

2.2. Echelle bi-logarithmique ou échelle log-log

3.Relation Pluie moyenne -Déficit d'écoulement

Graphes

Calculs

Commentaire in Mebarki, 1982 page 138

voir 2005...........PAGE........

Critique: D.E. est calculé à partir de Pluie moyenne mais cette relation a une signification physique et 2 :elle a utilisée ex: MEDDI , 1998

II  BILAN HYDROLOGIQUE + TD

Le bilan hydrologique s'exprime par :

P=Ec+D.E.±∆R

avec :

P: lame d'eau précipitée (ou pluie moyenne) , en mm;

La lame d'eau précipitée peut être calculée par 3 méthodes:

moyenne arithmétique, méthode des polygones de Thiessen et carte des isohyètes.

Ec: lame d'eau écoulée;

D.E.:déficit d'écoulement (≈E.T.R.);

±∆R: Variations des réserves en eau  souterraines;

Deux cas peuvent se présenter :

1.Etablissement du bilan hydrologique pour un bassin-versant équipé de station hydrométrique.

Dans ce cas , Ec (mm) est calculé par:

Q =Débit moyen inter-annuel (m3/s);

T: Nombre de secondes dans l'année (31536000);

S:Surface du bassin-versant en km2.

Ec=

2.Etablissement du bilan hydrologique pour un bassin-versant non équipé de station hydrométrique.

Dans ce cas , Ec peut être estimé par 3 méthodes :

2.1.Formules empiriques;

2.2. Estimation du D.E. à partir de E.T.R.(Turc, bilan évaporométrique de Thornthwaite,abaque de Wundt, Verdeil, etc...);

2.3. Modélisation par GR2M etc.....;

2.1.Formules empiriques;

III.RELATIONS ECOULEMENT ANNUEL –FACTEURS DE L’ECOULEMENT

Auteur Formule d'origine Ecoulement annuel

SOGREAH, 1969 E=0,805*(Pa-392) E(mm)

HEUSCH, MILLESLACROIX,

1971

(Maghreb)

E=0,653*Pa-236 E(mm)

PADOUN, 1974 • si Pa compris entre 200 et 900 mm/an :

q = khmoy*(0,0019*Pa)^3,57

• si Pa compris entre 900 et 1800 mm/an :

q = khmoy*(0,0236*Pa-14,2)

k= exp(hmoy/3500) ; hmoy : hauteur moyenne d’un

bassin (en m)

E (mm)=q*31,536

DERI, 1977 q = 11,8*(Pa/1000)^2,82 E (mm)=q*31,536

(DERI-SARVARY, 1985) A=0,915*(Pa/1000)^2,684*S^0,842 E (mm)=(A*1000)/S

ADJEL et SMAIL, 1985 E=(Pa/60)^2,15

E=11,7*exp(3,91*Pa/1000)

E (mm)

SARVARY-DERI, 1987 Si SBV > 1000 km2

A=0,31*(Pa/1000)^3,032*S^1,016

E (mm)=(A*1000)/S

SAIDI, 1990 q=13,23*(Pa/1000)^2,27 E (mm)=q*31,536

SOGREAH, 1989 E = 720 * ((Pa-250)/1000)^1,85 zone Nord

E = 720 * ((Pa-150)/1000)^1,85 Hautes Plaines

E = 5 mm si Pa < Po+68

Po =150 mm zone Hautes Plaines

Po = 250 mm zone Nord

Formules écrites et exécutées sous Excel :

q : débit spécifique annuel (l/s/km2) ;

E : lame d’écoulement annuel (mm) = q*31,536 = (A*1000)/S

A : apport annuel moyen (hm3)

P0 : seuil d’écoulement annuel (mm)

S : superficie BV (km2)

Pa : Lame précipitée annuelle (mm)

| Auteurs | Formules |  |
| --- | --- | --- |
| MEDINGER, 1947 E=0,75*(Pa-400) E (mm) | E=0,75*(Pa-400) E (mm) |  |
| COUTAGNE, 1948a E=0,74*(Pa-404) E (mm) | E=0,74*(Pa-404) E (mm) |  |
| COUTAGNE, 1948b E=(0,164-0,00145*racine(S))*Pa E (mm) | E=(0,164-0,00145*racine(S))*Pa E (mm) |  |
| COUTAGNE, 1948c E=1,024*(Pa/1000-0,26)^2*1000 E (mm) | E=1,024*(Pa/1000-0,26)^2*1000 E (mm) |  |
| SAMIE, 1955a E=0,784*(Pa/1000-0,232)^2*1000 E (mm) | E=0,784*(Pa/1000-0,232)^2*1000 E (mm) |  |
| SAMIE, 1955b E=(293-2,2*racine(S))*(Pa/1000)^2 E (mm) | E=(293-2,2*racine(S))*(Pa/1000)^2 E (mm) |  |
| SAMIE, 1960 E=0,694*(Pa-434) E (mm) | E=0,694*(Pa-434) E (mm) |  |
| SOGREAH, 1969 | E=0,805*(Pa-392) E(mm) |  |
| HEUSCH, MILLESLACROIX, 1971 (Maghreb) | E=0,653*Pa-236 E(mm) |  |
| DERI, 1977 | q = 11,8*(Pa/1000)^2,82 |  |
|  | E (mm)=q*31,536 |  |
| (DERI-SARVARY, 1985) | A=0,915*(Pa/1000)^2,684*S^0,842 |  |
|  | E (mm)=(A*1000)/S |  |
| ADJEL et SMAIL, 1985 | E=(Pa/60)^2,15 E=11,7*exp(3,91*Pa/1000) E (mm) |  |
| SARVARY-DERI, 1987 | Si SBV > 1000 km2 A=0,31*(Pa/1000)^3,032*S^1,016 E (mm)=(A*1000)/S |  |
| SAIDI, 1990 | q=13,23*(Pa/1000)^2,27 |  |
|  | E (mm)=q*31,536 |  |
| SOGREAH, 1989 | E = 720 * ((Pa-250)/1000)^1,85 zone Nord Po = 250 mm zone Nord |  |
|  | E = 720 * ((Pa-150)/1000)^1,85 Hautes Plaines Po =150 mm zone Hautes Plaines E = 5 mm si Pa < Po+68 |  |
|  | E = 5 mm si Pa < Po+68 |  |

TD  Application : régressions entre les écoulements annuels et les  facteurs explicatifs.

L'objet du T.D. est de comprendre le principe général des formules empiriques qui est de relier par une régression simple linéaire , ou une régression multiple les écoulements annuels aux facteurs explicatifs. On choisira les facteurs explicatifs les plus pertinents c'est-à-dire qui sont significatifs au seuil de 5%.

Données:

| N° | Bassins | Surface km2 | Pluie moyenne | Q m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebir Ouest | 1120 | 820 | 8.03 |
| 2 | Mafragh | 575 | 870 | 4.72 |
| 3 | Medjerdah à SOUK ahras | 220 | 820 | 2.09 |
| 4 | Oued Safsaf à Khemakhem | 300 | 863 | 2.35 |
| 5 | Oued RHUMEL à OUED Athmenia | 1130 | 335 | 0.39 |
| 6 | Oued RHUMEL à Ain Smara | 2197 | 347 | 0.98 |
| 7 | Oued RHUMEL à Grarem | 5293 | 423 | 5.2 |
| 8 | Oued Kebir à Douar Tassadane | 936 | 542 | 3.68 |
| 9 | Oued Kebir-Rhumel à El Ancer | 8710 | 525 | 27.34 |
| 10 | Garaet Et Tarf | 156 | 520 | 0.36 |
| 11 | Chott Melghir | 1300 | 350 | 0.7 |
| 12 | Hodna Ksob | 1317 | 390 | 1.96 |
| 13 | Hodna Lham | 5460 | 300 | 2.08 |
| 14 | Agrioun | 865 | 780 | 7.02 |
| 15 | Djendjen | 134 | 1350 | 3.72 |
| 16 | Soummam | 8460 | 550 | 24.14 |
| 17 | Sebaou | 1510 | 1060 | 20.78 |
| 18 | Isser | 3600 | 600 | 11.53 |
| 19 | Mazafran | 1850 | 815 | 13.84 |

1.Relation Débits -Surface des bassins -versants

1.1.Tableau des moindres carrés

| Bassin | Surface km2 | Q m3/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X2 | Y2 | XY |
| 1 | 1120 | 8.03 | 1254400 | 64.4809 | 8993.6 |
| 2 | 575 | 4.72 | 330625 | 22.2784 | 2714 |
| 3 | 220 | 2.09 | 48400 | 4.3681 | 459.8 |
| 4 | 300 | 2.35 | 90000 | 5.5225 | 705 |
| 5 | 1130 | 0.39 | 1276900 | 0.1521 | 440.7 |
| 6 | 2197 | 0.98 | 4826809 | 0.9604 | 2153.06 |
| 7 | 5293 | 5.2 | 28015849 | 27.04 | 27523.6 |
| 8 | 936 | 3.68 | 876096 | 13.5424 | 3444.48 |
| 9 | 8710 | 27.34 | 75864100 | 747.4756 | 238131.4 |
| 10 | 156 | 0.36 | 24336 | 0.1296 | 56.16 |
| 11 | 1300 | 0.7 | 1690000 | 0.49 | 910 |
| 12 | 1317 | 1.96 | 1734489 | 3.8416 | 2581.32 |
| 13 | 5460 | 2.08 | 29811600 | 4.3264 | 11356.8 |
| 14 | 865 | 7.02 | 748225 | 49.2804 | 6072.3 |
| 15 | 134 | 3.72 | 17956 | 13.8384 | 498.48 |
| 16 | 8460 | 24.14 | 71571600 | 582.7396 | 204224.4 |
| 17 | 1510 | 20.78 | 2280100 | 431.8084 | 31377.8 |
| 18 | 3600 | 11.53 | 12960000 | 132.9409 | 41508 |
| 19 | 1850 | 13.84 | 3422500 | 191.5456 | 25604 |
| Moyenne | 2375.42105 | 7.416316 | 12465473 | 120.8822 | 32039.73 |
| Ecart-type | 2683.63463 | 8.339092 | 23354504 | 219.8184 | 68031.72 |
| CV | 1.12975113 | 1.124425 | 1.8735353 | 1.818452 | 2.123355 |
| CV% | 112.975113 | 112.4425 | 187.35353 | 181.8452 | 212.3355 |
| Somme | 45133 | 140.91 | 236843985 | 2296.761 | 608754.9 |

Pour estimer la moyenne et l'écart-type et le coefficient de corrélation, on utilisera les estimateurs

classiques :

2.Graphes et calculs représentant la relation Débits -Surface des bassins -versants

2.1. Echelle arithmétique

Fig XXX: Report des points (a) et tracé de la droite de régression (b)

Q= 0,0021*S + 2,3949

R2 = 0,4628, r=0,68(n=19)

Les points correspondant aux 2 bassins des oueds Hodna Leham ( S=5460 km2et Q=2.08 m3/s)  et Oued Rhumel à Grarem ( S=5293 km2 et Q=5.20 m3/s) et au bassin de l'oued Sebaou (S=1510 km2et Q=20.78  m3/s)

sont éloignés de la droite et ne correspondent pas au modèle.

2.2. Echelle bi-logarithmique ou échelle log-log

Fig XXX: Report des points

Fig XXX: Report des points et droite de régression

Q = 0,1S 0.5084

R2 = 0,2379, r=0,487

Commentaire : La relation Q =f(S) a  été calculée en appliquant 2 relations , la première est une relation linéaire simple sur une échelle arithmétique. Elle est exprimée avec un coefficient de corrélation de 0,68.

La relation est :  Q= 0,0021*S + 2,3949, R2 = 0,4628, r=0,68(n=19).

La seconde  est une relation puissance (échelle bi-logarithmique). Elle est exprimée avec un coefficient de corrélation de 0,487.

La relation est :  Q = 0,1*S 0.5084,R2 = 0,2379, r=0,487.

Si on teste le plus faible des 2 coefficients de corrélation , r=0.487 pour n=19, r est significatif au seuil de 5% ( valeur tabulée , 0.46 )mais il ne l'est pas aux seuils de 2% et de 1% (valeurs tabulées 0.53 et 0.57).

Pour répondre à cette question on a utilisé le tableau des r limites déduits le la loi de Student.

2.Relation log-log montrant la relation SURFACE -DEBIT et le débit spécifique (l/s/km2)

VOIR MON ARTICLE EGYPTE

BASSINS TELLIENS

BASSINS ATLASIQUES

2.Relation Pluie moyenne -Lames d'eau écoulées

2.1. Echelle arithmétique

Ec = 0.6929*P - 265.45 avec R2 = 0.8927 et r=0.945

La valeur 383 mm de pluie moyenne - peut être interprétée comme le seuil de l'écoulement.

2.2. Echelle bi-logarithmique ou échelle log-log

FigXXX: Regression pluie moyenne -lame d'eau écoulée

Ec = 7E-07*P 2.9382 avec R2 = 0.9557,r=0.977

3.Relation Pluie moyenne -Déficit d'écoulement

Graphes

Calculs

Commentaire in Mebarki, 1982 page 138

voir 2005...........PAGE........

Critique: D.E. est calculé à partir de Pluie moyenne mais cette relation a une signification physique et 2 :elle a utilisée ex: MEDDI , 1998

µ

III.TRANSPORTS SOLIDES +TD

COURBE D’ETALONNAGE DES SEDIMENTS ou COURBES DEBIS LIQUIDES –DEBITS SOLIDES et CALCUL DES

Qsj

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

A.N.R.H., 1993, Carte pluviométrique de l’Algérie du Nord au 1/500 000 (2 feuilles, une notice de 49 p.), Ministère de l’Equipement, Alger, Ed. I.N.C.

Bois Ph., 1991, Hydrologie générale, Institut National Polytechnique de Grenoble, 175 p.

Bouanani  A, (2005) Hydrologie, transport solide et modélisation, Etude de quelques sous bassins de la Tafna (NW – Algérie),  Thèse pour l’obtention du titre de Doctorat d’Etat en Géologie appliquée: Option hydrogéologie, Université  Abou  Bekr Belkaid Tlemcen, 250 p.

Chaumont et Paquin C, 1971, Carte pluviométrique de l’Algérie du Nord, échelle 1/500 000 (4 feuilles et notice), Société de l’Histoire Naturelle de l’Afrique du Nord, Alger

Cosandey C., Robinson M., 2000, Hydrologie continentale. Paris, Armand Colin, Collection U. Géographie, 360 p.

Côte M., 1998, Les régions bioclimatiques de l’Est algérien, Rhumel, n° 6, pp. 57-71.

Dagnélie P. (1986), Analyse statistique à plusieurs variables, Les ¨Presses Universitaires de Gembloux.359 p, fig

Demmak A., 1982, Contribution à l’étude de l’érosion et des transports solides en Algérie septentrionale, Thèse de docteur-ingénieur, Université de Paris VI, 323 p.

Dubreuil  P. et Guiscafre  J., 1971, La planification du réseau hydrométrique minimal, Cah. O.R.S.T.O.M., Sér. Hydrol., vol. VIII, no 2, 1971

Dubreuil P., 1974, Initiation à l’analyse hydrologique, Paris, Masson-ORSTOM, 216 p.

Dumolard P., (2007), Analyse multivariée de données  géographiques.

Ghachi A., 1986, Hydrologie et utilisation de la ressource en eau en Algérie: le bassin de la Seybouse, Alger, O.P.U., 508 p.

Guide maghrébin pour l'exécution des études et des travaux de retenues collinaires (1987), Mai 1987, Ressources en eau dans les pays de l'Afrique du Nord (Projet RAB/80/011), P.N.U.D. /O.P.E., Algérie-Maroc-Tunisie.

Khennache N., 2005   Etude des précipitations et des écoulements et de leurs relations avec les transports solides en suspension. Bassin –versant de l’oued Ressoul à Ain Berda  (Seybouse). Mémoire présenté  pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en aménagement des Milieux Physiques.

Laborde J.P.- "Eléments d'hydrologie de surface"- Cours polycopié de l'Université de Nice-Sophia Antipolis- 1998 - Nice- 195 pages.

Laborde J.-P., 2000a, Hydrologie de surface, Cours Université de Nice– Sophia Antipolis, 191 p.

Laborde J-P., 2000b, Hydrolab. Logiciel de traitement statistique des données hydrologiques, Université de Nice- Sophia Antipolis.

Louamri  A., 2008, Les pluies annuelles dans le bassin-versant de l’oued Seybouse (Nord-est algérien), interpolation et cartographie, p405/408

XXIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie Université Paul Valéry  Montpellier III, 9 au 13 septembre 2008, ISBN 9782953323207

Louamri A., 2009, Contribution à l'évaluation des transports solides de l'oued Bouhamdane à la station de Medjez Ammar II et au barrage de Hammam Debagh.

1er Colloque International sur La Gestion Intégrée des Ressources en Eau. 
Université de Batna, le 10 et 11 Novembre2009

Louamri A., 2009, Cartographie des pluies annuelles dans le bassin-versant

de l’oued Seybouse (Nord-est algérien)   Sciences et  Technologie D – N°30, Décembre (2009), pp. 43-52, Université Mentouri Constantine, Algérie, 2009.

Louamri A., 2010, Contribution a l'évaluation des transports solides de l'oued Bouhamdane à la station de Medjez Ammar II et au barrage de Hammam Debagh

Journal International Network Environmental Management Conflicts, Santa Catarina – Brazil, 1(1), pp. 23-29, Dez. 2010. http://www.igetecon.org/revista

Louamri A., Mebarki A., Laignel B., et  Bahri K., Variabilité interannuelle et intra-annuelle des transports solides de l'oued Bouhamdane, à l’amont du barrage Hammam Debagh (Algérie orientale).Atelier scientifique International “Relations homme/environnement et transports solides : une approche spatialisée ”Mardi 7 et  Mercredi  8 Juin 2011 Alger- Algérie

Mebarki A., 1982, Le bassin du Kébir-Rhumel (Algérie). Hydrologie de surface et aménagement des ressources en eau, thèse doctorat de 3 è cycle, Université de Nancy II, 304 p. (Edition: MEBARKI A., 1984, Ressources en eau et aménagement en Algérie. Le bassin du Kébir-Rhumel, Office des Publications Universitaires, Alger, 302 p.)

Mebarki A., 2005 : Hydrologie des bassins de l'Est algérien: ressources en eau, aménagement et environnement. Thèse d'Etat, Université Mentouri de Constantine, 360 p.

Mebarki A., 2009 : Ressources en eau et aménagement en Algérie. Les bassins hydrographiques de l'Est. Office des Publications Universitaires  (OPU), Alger, 389p.

Medjerab, A.,et  Henia, L.,(2005), Régionalisation des pluies annuelles dans l’Algérie nord-occidentale, Revue Géographique de l'Est, Numéro vol. 45 / 2 (2005).Climat, sécheresse et canicule

Prenant., A, Semmoud., B,. 1997, Maghreb et Moyen-Orient, espaces et sociétés, ellipses, 256p,

Sari A., 2009, Initiation à l'hydrologie de surface .Cours .Editions distributions Houma.224 p, fig

Sari A., 2009, Initiation à l'hydrologie de surface .Exercices et corrigés .Editions distributions Houma. 153 p, fig

Seltzer P., 1946, Le climat de l’Algérie, Alger, Institut de Météorologie et de Physique du Globe, Carbonnel, 219 p.

Semmoud. B, 2010, Maghreb et Moyen-Orient dans la mondialisation, Collection U, Géographie, Armand Colin, 318 p.

Taibi R., 1993, « Contribution à l’étude de l’écoulement des cours d’eau de l’Algérie septentrionale » DEA National d’Hydrologie, Université Montpellier II- Sciences et Techniques du Languedoc, 114 p.

Taibi R., 2012, Une agence au service du développement du secteur de l'eau

Colloque international : « Gestion intégrée des ressources en eau : rôle, organisation et traitement de la mesure » ABH-CSM, Constantine, 4-5 juin 2012

Touaibia, B. (2004) Manuel Pratique d'Hydrologie, Presses Madani Frères, Guerrouaou, Blida,  166 p.

Mémoires d'ingénieurs et mémoires de Master

Boucenna R., Mohamed Anouar R., 1997, Ressources en eau et aménagement dans le bassin de l’oued Bouhamdane (Seybouse). Mémoire d’ingénieur en aménagement des milieux physiques. F.S.T.G.A., Constantine.

Boucetti S., Lakhdar A., Belhadj Mostefa S., 2000, Evaluation des transports solides en suspension et relations avec la pluviométrie et les écoulements.  Mémoire d’ingénieur en Aménagement des milieux physiques. F.S.T.A.G., Constantine.

Deffaf A.,

Djouadi  F.,

Karim  S.,

Messaoudi M.E.F., 2006  Contribution à l’évaluation des transports solides en suspension   du bassin de l’oued  Bouhamdane à la station de Medjez Ammar II.  Mémoire d’ingénieur d’Etat en Aménagement des Milieux Physiques.  Juin 2006.