## Slide 1: LA TEXTURE DU SOL

## Slide 2: L’intérêt de connaître la texture d’un sol
Connaître la texture d’un sol est primordial pour ensuite bien adapter les pratiques de jardinage. Par exemple, pour des sols :
Sableux retient mal l’eau et les éléments minéraux apportés. Dans ce cas, il convient de fractionner les arrosages et d’utiliser des engrais organiques à diffusion lente. Pour améliorer cet état il peut être conseillé d’ajouter de grandes quantités de matières organiques.

## Slide 3
Limoneux est fréquemment sujet à la formation d’une croûte de battance qui imperméabilise le sol. Par conséquent ce type de sol devra impérativement être mis en culture toute l’année et surtout en période hivernale.
Argileux est sensible au compactage par des passages fréquents au même endroit. Il est donc recommandé de n’entrer au jardin que si le sol est bien ressuyé.

## Slide 4
Les particules d’un sol sont classées en fonction de leur granulométrie exprimée en micromètres (µm), des plus grosses aux plus petites, on trouve ainsi :
Sables : >50 µm
Limons : de 50µm à 2µm
Argiles : <2µm

## Slide 5
Exercice : Texture d’un sol
Rappel : La texture est la proportion des éléments du sol, classés par catégories de grosseurs suivant une échelle des dimensions des particules. Les éléments minéraux sont supposés de forme sphérique.

## Slide 6
Comment utiliser un triangle des textures ?
Reportez la valeur de chacun des trois pourcentages sur l’axe qui lui correspond
Pour chacune des valeurs de pourcentages, tracez une parallèle à l’axe précédent
Dans notre exemple : avec 47 % de sables, 35 % de limons et 18 % d’argiles