## Slide 1
Module :
Maintenance
Chapitre 01
Généralité sur la maintenance
2eme partie

## Slide 2
La Naissance
Longévité
Bonne santé
La Mort
Mise en service
Durabilité
Fiabilité
Rebut
L´HOMME
LA MACHINE
Maintenance, « médecine des machines »
Il existe une analogie entre « l’homme » et « la machine
Analogie
Durabilité : c’est l’aptitude d’un bien à accomplir une fonction
jusqu’à ce q’un état limite soit éteint
Fiabilité : c’est la probabilité de n’avoir aucune défaillance
à l’instant « t »

## Slide 3
La Naissance
Mise en sèrvice
Analogie entre la « santé humaine » et la « santé machine
L´HOMME
LA MACHINE
Analogie
MEDECINE de l’homme
médecine des machines
Connaissance
De l´homme:
Nom et prénom
Date de naissance ,
age…etc
Connaissance
Téchnologique :
Nom de machine et le fabriquant
Date de fabrication
La duré et le pays ….ect

## Slide 4
Longévité
Durabilité
L´HOMME
LA MACHINE
Connaissance
Des maladies
Carnet de santé
Dossier médical
Diagnostic, examen, visite
Connaissance
Modes de défaillances
Dossier machine
Diagnostic, expertise ,
Inspection
Analogie entre la « santé humaine » et la « santé machine
Analogie
MEDECINE de l’homme
médecine de machine

## Slide 5
Bonne santé
Fiabilité
L´HOMME
LA MACHINE
Connaissance
Des traitements
curatifs
Connaissance
Des actions correctives
Dépannage, réparation
Rénovation, modernisation,
Échange .. ect.
Analogie entre la « santé humaine » et la « santé machine
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
MEDECINE
Analogie

## Slide 6
La Mort
Rebut
L´HOMME
LA MACHINE
Opération
Rénovation
Analogie entre la « santé humaine » et la « santé machine
MEDECINE
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
Analogie

## Slide 8
Le technicien de Maintenance est un gestionnaire rigoureux des équipements de production.
Le rôle de la maintenance dans le production c’est :
d’améliorer la qualité et la disponibilité de la production au moindre coût
Le technicien de Maintenance c’est qui?

## Slide 9
Le technicien doit être capable :
d’organiser, d’animer et de gérer son service.
- de situer et d’orienter l’intervention des spécialistes et d’assurer avec eux un dialogue pertinent.
- de proposer des améliorations.
- d’encadrer le personnel d’intervention en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité du travail.
- d’établir un bilan des coûts d’interventions.
- d’utiliser les moyens informatiques et méthodes modernes de maintenance conditionnelle.

## Slide 10
Le service maintenance doit mettre en œuvre la politique de
maintenance définie par la direction de l’entreprise ; cette politique
devant permettre :
d’atteindre le rendement maximal des systèmes de production.
Importance de la maintenance
Dans l’entreprise

## Slide 11: Importance de la maintenance
l'importance de la maintenance diffère selon le secteur d'activité :
Importance fondamentale
Comme : nucléaire, pétrochimie, chimie, transports .
Importance indispensable et moyenne
Comme: construction automobile.
Importance faible ou négligeable : entreprise forte masse salariale.
Par rapport à l’activité de l’entreprise

## Slide 13
Dans une entreprise, il existe un grand nombre de matériels différents qui sont liés ou non à la production . Dont ce la, il existe plusieurs domaines d’action de la fonction maintenance :
Domaines d’action de la fonction maintenance

## Slide 14: 2 - APPROCHE DE LA MAINTENANCE Domaines d’action sont:
DOMAINE D´ACTION
TRAVAUX
NEUFS
Travaux
d’installation et
de mise en route
De matériels
neufs
Domaine de
SECURITE
Mayens de transports,
ascenseur.
Domaine de
fabrication
Domaine industriel:
Matériels de production
(machine, moyen de
Levage…
GESTION DES STOCKS
Gestion des pièces de rechange,
des outillages et de manutention
Gestion des différentes énergies
et des réseaux de communication

## Slide 15: La fonction et les politiques de maintenance
Dans une entreprise il existe plusieurs politiques:
En général la politique c’est l'art de gouverner , mais la politique de la maintenance c’est de définir au niveau de l’entreprise.
Politique financières
Politique du personnel
Politique de production
Politique de commerciale
Politique de maintenance
Politique de qualité

## Slide 16
au sein du service de maintenance, on distingue globalement deux politiques de maintenance :
politiques de la Maintenance Préventive (MP) et
politiques de la Maintenance Corrective (MC).
La fonction et les politiques de maintenance
mais pour mieux rentabiliser les équipements, il faut choisir une
stratégie adaptée

## Slide 17
Les décisions d’appliquer une fonction maintenance reposent sur trois critères de choix de la politique de maintenance :
RISQUE
l'importance des conséquences d'une panne
Economique
perte d'exploitation, retards de livraison et pénalités de retard pour un fournisseur
Environnementale
Qualitative
le retraitement d'effluents (fumées, fluides...) ne peut se faire durant la panne, libérant ces effluents dans l'environnement
l'arrêt et le redémarrage
Les critères de choix de la politique de maintenance
Certains équipements ou machines ne doivent pas tomber en panne, car les:

## Slide 18
Alors en peut dire que, d’aprés les trois exemples le risque est inacceptable
Mais généralement dans une entreprise il existe trois type de risque
inacceptable, acceptable si limité, ou même totalement acceptable.
Conclusion : La politique de maintenance base sur ce critère qui se compose en trois types :
Risque inacceptable : il faut choisir la politique de maintenance préventive
Risque acceptable si limité : il faut choisir la politique de maintenance préventive
Risque acceptable : il faut choisir la politique de maintenance corrective.

## Slide 19
deuxième critère de choix c’est
l'importance de la machine
est précieuse
si on ne peut délester se charge sur d'autres machine , l'entreprise est fortement dépendante de cette ressource, qui est donc très importante.
est banale
que sa charge peut aisément être transférée vers une autre machine , cette ressource sera considérée peu importante.
A l'opposé, si
Il est clair que la politique de maintenance sera radicalement différente entre ces deux cas.
Si cette machine
peut être aussi défini suivant l'importance de l'incidence qu'elle peut être causer sur la production, si:
on utilise
la maintenance préventive.
on utilise
la maintenance corrective.

## Slide 20
Troisième critère est
la charge et la capacité de la machine
si la machine
totalement chargée
On remarque que l'impact d'un arrêt n'est pas le même
à prendre en compte
a une charge faible
la maintenance préventive.
préférable d’éviter les défaillances
.
alors il est
on utilise
on utilise
la maintenance corrective.

## Slide 21: Orientation des politiques de maintenance
les trois critères de choix de la politique de maintenance qui déterminent trois grandes orientations des politiques de maintenance . Les trois notions d’orientations sont :
Le Coût.
La Disponibilité.
La Fiabilité .

## Slide 22
Stratégies de maintenance

## Slide 23: Choix d’une stratégie de maintenance
Stratégie de maintenance est une méthode de management
utilisée en vue d'atteindre les objectifs de maintenance.
Dans chaque entreprise et après de choisir un politique de maintenance, il faut suivi par un choix d’une stratégie de maintenance

## Slide 24
Totale Productive Maintenance T.P.M.
  Méthode de management
  Méthode de productivité
5.S
Réduction des temps de
Changement de fabrication
(S.M.E.D.)
Contrats Internes de Maintenance pour
Formalisation
des relations
Maintenance / production
par des contrats annuels
Outils d’une stratégie de maintenance

## Slide 25: La stratégie de maintenance, qui résulte de la politique de maintenance, impose des choix pour atteindre. Ces choix sont à faire pour :
Développer, adapter ou mettre en place des méthodes de maintenance ;
Elaborer et optimiser les gammes de maintenance ;
Organiser les équipes de maintenance ;
Définir, gérer et optimiser les stocks de pièces de rechange et de consommables ;

## Slide 26
FIN