## Slide 1
LES DIFFERENTS NIVEAUX DE MAINTENANCE
A. MAINTENANCE DE 1ER NIVEAU
Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d’éléments
accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l’équipement, ou
échange d’éléments consommables accessibles en toute sécurité, tels que
voyants ou certains fusibles, …
Remarque : Ce type d’intervention peut être réalisée par l’exploitant du
bien, sur place, sans outillage et à l’aide des instructions d’utilisation.

## Slide 2
B. MAINTENANCE DE 2EM NIVEAU
Dépannage par échange standard des éléments prévus à cet effet, et
opérations mineures de maintenance préventives telles que : Graissage
ou contrôle de bon fonctionnement.
Remarque : Ce type d’intervention peut être effectué sur place, par un
technicien habilité, de qualification moyenne, avec l’outillage portatif
défini par les instructions de maintenance et à l’aide de ces mêmes
instructions.

## Slide 3
C. MAINTENANCE DE 3EM NIVEAU
Identification et diagnostic des pannes, réparation par échange de
composants ou d’éléments fonctionnels, réparations mécaniques
mineures, et toutes les opérations courantes de maintenance préventive
telles que réglage général ou réalignement des appareils de mesure.
Remarque : Ce type d’intervention ne peut être effectuée que par un
technicien spécialisé.

## Slide 4
D. MAINTENANCE DE 4EM NIVEAU
Tous les travaux importants à l’exception de la rénovation et de la
reconstruction
Remarque : Ce type d’intervention peut être effectué par une équipe
comprenant un encadrement très spécialisé, dans un atelier spécialisé.
E. MAINTENANCE DE 5EM NIVEAU
Rénovation et reconstruction ou exécution des réparations importantes
effectuées par le constructeur ou le reconstructeur avec des moyens
proches de la fabrication.

## Slide 5
LA MAINTENANCE PRODUCTIVE OU TPM
A. INTRODUCTION
La T.P.M. est une maintenance productive avec la participation de tout le
personnel. Elle réclame donc la volonté participative de tous pour
rentabiliser au maximum les installations.
La Société japonnaise "NIPPON DENSO", fabricant de pièces pour
l'automobile, a été la première à adopter la T.P.M. et a été récompensée
par un prix spécial en 1971.

## Slide 6
1. Definition DE LA T.P.M.
- réalisation du rendement global maximum de l'équipement
- établissement d'un système de maintenance productive pour toute la
durée de vie des installations
- participation de toutes les divisions, en particulier la conception,
l'exploitation et la maintenance
- implication de tous les niveaux hiérarchiques, des dirigeants aux
opérateurs
- utilisation, comme moyen de motivation, des activités autonomes du
personnel regroupé en cercles.
On voit donc les caractéristiques de la T.P.M., en particulier les
différences par rapport à la maintenance productive simple et à la
maintenance préventive.
La caractéristique de la T.P.M. est donc l'auto-maintenance effectuée par
les exploitants grâce aux activités des cercles.

## Slide 7
Pour réaliser un meilleur rendement global des installations, la T.P.M.
devra s'appliquer à éliminer les causes principales de pertes empêchant
l'amélioration du rendement, c'est-à-dire:
- pertes dues aux arrêts : pannes, préparatifs et réglages aux
changements de séries
- pertes dues aux ralentissements : marche à vide, arrêts mineurs,
Ralentissements
- pertes dues aux défauts : défauts de qualité, rendements bas aux
démarrages
La T.P.M. doit relever le défi d'éliminer ces causes de pertes afin
d'arriver à un rendement maximum des installations.

## Slide 8
2. DEFINITION DES OBJECTIFS
- amélioration de la productivité, de la sécurité et du délai par la
réduction des pannes.
- accroissement de la productivité, réduction du stock et des en-cours par
la diminution du temps consacré aux réglages lors des changements de
séries.
- amélioration de la qualité et réduction des pertes par la maintenance de
la précision des installations
- réduction du prix de revient par l'économie d'énergie et des ressources
naturelles
- utilisation efficace et prolongement de la durée de vie des installations
grâce aux activités d'améliorations
- formation d'un personnel compétent et amélioration de la conscience
professionnelle

## Slide 9
3. PROCEDURE D'APPLICATION
Il est tout d'abord indispensable de mener une étude préparatoire de
diagnostic pour proposer ensuite une procédure d'application propre à
l'entreprise, à ses besoins et à ses problèmes. On pourra toutefois bâtir
dans presque tous les cas une procédure autour de cinq axes principaux :
- amélioration du rendement d'une installation pilote
- organisation de l'auto-maintenance
organisation de la maintenance programmée de la division maintenance
- stages de formation technique à la conduite des installations et à leur
maintenance
- préparation de la gestion initiale de nouvelles installations

## Slide 10
B. AMELIORATION DU RENDEMENT
Améliorer le rendement d'une installation signifie augmenter le temps de
réalisation des valeurs ajoutées sur cette installation et l'importance des
valeurs crées par son exploitation.
Les moyens pour y parvenir peuvent être :
- le prolongement du temps de marche de l'installation (rechercher toutes
les solutions capables de réduire les temps d'arrêts)
- l'augmentation de la production par unité de temps et par fabrication de
bons produits en réduisant les rebuts(apporter des améliorations pour
diminuer les défauts de fabrication)

## Slide 11
Les principales causes de perte de rendement sont :
- les pannes
- les préparatifs et les réglages
- les arrêts mineurs (marches à vide)
- les ralentissements
- les défauts et réparation des produits
- les faibles rendements aux démarrages

## Slide 12
1. PERTES DUES AUX PANNES
Ce sont les pertes occasionnées par les pannes imprévues ou chroniques
impliquant un gaspillage de temps et de matière. On remédie toujours
très rapidement aux pannes imprévues, mais on a souvent tendance à
négliger les pannes chroniques bien que ces dernières coûtent
extrêmement chères ; elles doivent donc figurer parmi les priorités.
Pour réduire les pertes, il faut étudier minutieusement une machine afin
de savoir comment en améliorer la fiabilité et la maintenabilité et ainsi
réduire progressivement les temps nécessaires à la remise en état.
Dans tous les cas, il s'agit de réduire le nombre de pannes à zéro et pour
cela certaines dépenses seront inévitables. Avant tout, débarrassons-nous
de l'idée attachée à la maintenance traditionnelle (maintenance
réparatrice) que la panne est inévitable.

## Slide 13
2. PERTES DUES AUX PREPARATIFS ET AUX REGLAGES
Il s'agit de pertes occasionnées par des arrêts relativement courts souvent
dûs à des modifications de fabrication ou des aménagements de postes en
fonction du produit fabriqué.
Le temps écoulé entre la sortie de produits défectueux et la sortie de
produits conformes aux critères de qualité équivaut à des pertes. Le
réglage est effectivement un problème difficile à résoudre, on doit tout
d'abord étudier le mécanisme du réglage pour tenter de le raccourcir,
l'objectif étant de le réduire au minimum.

## Slide 14
3. LES ARRETS MINEURS
Ce sont des pertes occasionnées par des arrêts de ligne dûs à des
perturbations momentanées pendant lesquels le moteur tourne à vide
(pièces bloquées sur un tapis, par exemple). D'une part, la simplicité de
la remise en condition n'incite pas à trouver une solution définitive.
D'autre part, ces petits arrêts ne sont pas comptabilisés. Pour réduire ces
arrêts mineurs, il faut analyser la défaillance et éliminer complètement le risque. L'objectif est le zéro arrêt, car pour une automatisation complète,
il faut impérativement l'absence totale d'arrêts mineurs.

## Slide 15
4. LES RALENTISSEMENTS
On peut ne pas faire fonctionner une installation à son allure nominale
par crainte des ennuis mécaniques ou de qualité, ou alors tout
simplement parce qu'on a eu dans le passé des problèmes dûs à
l'utilisation en vitesse maximale. On pense également que l'allure
maximale réduit la durée de vie de l'installation, ou on ignore tout
simplement l'allure nominale de l'installation.
Les pertes par renlentissements sont donc la différence entre l'allure de
production nominale et l'allure réelle. Une augmentation de l'allure de
marche peut permettre de déceler des problèmes latents et donc d'élever
le niveau technique de conduite de l'installation.
L'objectif de ces actions est bien évidemment de réduire à zéro la
différence entre le régime nominal et le régime de production.

## Slide 16
5. LES DEFAUTS ET REPARATION DES PRODUITS
Les pannes font toujours l'objet de mesures immédiates alors que les
défaillances chroniques sont rarement prises en compte. Ce sont ces
défaillances qui engendrent des pertes de matière dues au déclassement
et à la réparation et qui demandent donc de la main-d'oeuvre.
Pour réduire ces pertes, il est donc indispensable de revoir en profondeur
le phénomène de la défaillance, réviser le mécanisme de son apparition et
remettre en question les points de contrôle de la fabrication.

## Slide 17
6. FAIBLES RENDEMENTS AUX DEMARRAGES
En attendant la stabilisation de la qualité du produit, les pertes provenant
de l'instabilité des conditions de fabrication, de l'insuffisance de
maintenance des différents outils et de la technicité insuffisante des
opérateurs sont très importantes.

## Slide 18
7. OBJECTIFS D'AMELIORATION DES PERTES
CHRONIQUES
La T.P.M. ne s'en prend pas qu'aux pannes, elle a pour but d'améliorer
également le taux de marche calendaire (pannes,préparatifs,réglages et
autres pertes), le taux de marche performante(ralentissements, arrêts
mineurs et marche à vide) et le taux des produits conformes (réparation
des produits non conformes, défauts de redémarrage) pour rendre le
rendement global plus performant.

## Slide 19
8. STUCTURES DES PERTES
Quelques définitions :
- temps de charge : temps pendant lequel l'installation doit fonctionner,
quotidiennement ou mensuellement. C'est le temps ouvrable moins les
arrêts programmés.
- temps de marche : temps de charge moins les arrêts dûs aux pannes,
aux changements d'outillages et aux arrêts mineurs. C'est le temps
pendant lequel l'installation a réellement fonctionné.

## Slide 20
- temps de marche net : temps pendant lequel l'installation a fonctionné
à une allure définie. Temps de marche moins tous les arrêts mineurs et
les pertes dues aux ralentissements.
- temps de marche utile : temps pendant lequel l'installation a fabriqué
des produits conformes. Temps de marche net moins le temps perdu.
- taux de marche calendaire : rapport entre le temps de marche net et le
temps de charge
- taux de marche performante : calculé à partir du taux d'allure et du
taux de marche net. Le taux d'allure correspond au rapport entre l'allure
réelle et l'allure nominale de fonctionnement de l'installation.
- rendement global : produit du taux de marche calendaire, du taux
d'allure et du taux de produits valables.