## Slide 1: Clinique Diagnostic de laboratoire des helminthes (Diagnostic coprologique chez les herbivores)
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 2
Examen coprologique
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 3
Le but de l’examen coprologique est la recherche d’éléments parasitaires dans les matières fécales:
Les œufs et les larves d’helminthes
Les protozoaires
Les champignons
Les larves d’arthropodes .
Introduction
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 4
Cet examen constitue la base du diagnostic de nombreuses helminthoses :
Du tube digestif
Des canaux biliaires
De l’appareil respiratoire
De l’appareil circulatoire.
Ces examens nécessitent une méthodologie dans le prélèvement ainsi qu’un minimum de matériel
Introduction
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 5
Examen coprologique
Coprologie macroscopique
Coprologie microscopique
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 6
Prélèvement direct du rectum, par défécation naturelle ou stimulée à l'aide d'un thermomètre ( petits animaux); ce ci garantie de meilleurs résultats
Limitation des faux positifs
Eléments parasitaires frais...
Prélèvement indirect ou par récolte des fèces au sol (couche supérieure des matières fécales
Méthode de moindre qualité
Méthodes de récolte
Prélèvements
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 7
Quantité à prélever
Espèce | Matières fécales émises en 24 Heures | Prélévement
Bovins | Plusieurs dizaines de kg | 30 à 50 g
Equidés | 10 à 20 kg | 30 à 50 g
Petits Ruminants | 0,5 à 2 kg | 20 à 30 g
Carnivores | 50 à quelques centaines de g | Chien : 5 à 10 g Chat : 2 à 5 g
Prélèvements
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 8
Conditionnement de l’échantillon
L'échantillon doit être mis dans
Un récipient hermétiquement fermé, à ouverture large.
Dans un gant en chassant bien l’air de ce dernier
Si on doit retarder l’analyse de l’échantillon, il est nécessaire de stopper leur évolution, par différents moyens de conservation
Une réfrigération de 2 à 8ºC
Une dilution dans une solution formolée à 8% (non conséillée)
Une congélation, mais à éviter de préférence, car détruit certains éléments parasitaires
Prélèvements
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 9
Si examen quantitatif : jusqu’à deux semaines
Si examen qualitatif: un mois voir plus (exceptions …)
PAS de congélation
Transport :dans des conditions isothèrmes
Prélèvements
Conditionnement de l’échantillon
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 10
Les règles de base
Travailler dans les mêmes conditions (comparaison)
Un échantillon = individuel ou 5 à 10% des individus d’un même lot
Quantité suffisante
Examen macroscopique toujours
Un examen négatif n’a pas de valeur d’exclusion:
Répéter prélèvements
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 11
La consistance: (Etat normal, Diarrhée ou constipation)
L’odeur
La présence ou non de parasites rejetés morts ou vivants
Présence de sang, de mucus ou de la glaire
Présence d’aliments non digérés
Coprologie macroscopique
Voir à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 12
Examen direct
(sans enrichissement)
Examen indirect
(après enrichissement)
Technique de Flottation
Coprologie microscopique
Technique qualitative
Technique quantitative
Technique de Mac-Master
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 13
Examen direct
(sans enrichissement)
Un fragment de l’échantillon (taille d’un froment), est placé sur une lame puis mélangé à une goute d’eau ou de lugol
Le tout est étalé par des mouvements excentriques comme pour le frottis sanguin (goutte épaisse), puis couvert d’une lamelle
Résultat
Souvent positif pour les fortes infestations
Le plus souvent négatifs, du fait:
D’un faible nombre de parasites
D’une préparation peu lisible à cause de nombreux débris
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 14
Pilon, mortier
Béchers
Tamis ou passoires à thé
Agitateur
Tubes à essai
Microscope
Balance électronique
Produits consommables: gants, gazes, solutions denses
Matériels
Examen indirect
(après enrichissement)
Technique de Flottation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 15
Technique de Flottation
Homogénéiser le prélèvement au moyen d'un mortier et d'un pilon
Humidifier si les fèces sont trop sèches
Déliter 10 grammes de matières fécales dans 150 ml d'une solution dense
Tamiser le mélange sur une passoire à thé (tapissée d’une gaze, si c’est les ovins et équidés)
Remplir complètement un tube à centrifugation (ou à défaut un tube à essai) avec le liquide filtré jusqu'à formation d'un ménisque convexe.
Réalisation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 16
Technique de Flottation
Crever les bulles d'air à la surface
Recouvrir le ménisque d'une lamelle sans emprisonner de bulles d'air. Attendre 20 à 30 minutes la remontée des œufs par ascension (ou centrifuger le mélange 5 min à 2000 tours/min)
Retirer la lamelle à la face inférieure de laquelle se sont accumulés les éléments parasitaires
Poser la face inférieure de cette lamelle sur une lame porte objet.
Observer au microscope, d’abord à X4, puis à X 10
Réalisation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 17
Technique de flottation: Beugnet et al. 2003
Technique de Flottation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 18
Technique de Flottation
Les solutions denses
Ce sont des liquides d’enrichissement
On dissout une quantité déterminée de substance anhydre, dans l’eau, afin d’obtenir la densité exigée
Il est préférable de préparer la solution plusieurs jours à l’avance, et de la remuer fréquemment
Il convient de contrôler régulièrement la densité avec un densimètre
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 19
Technique de Flottation
Les solutions denses
Solution saturée de sel de cuisine d= 1,19 à 20˚C
Solution saturée de sulfate de magnésium d= 1,28 à 15˚C
Solution sucrée (saccharose) d= 1,12 à 15˚C
Solution saturée de sulfate de zinc d= 1,39
Solutions denses pour nématodes
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 20
Œufs de strongles
https://macracanthorynchus.blogspot.com/2012/10/blog-post_3.html
ttps://www.researchgate.net/figure/a-Larva-of-Nematodirus-spp-recovered-from-the-Corticelli-Lai-larvae-culture-of-a-sheep
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 21
Œufs de strongles
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 22
Œufs de petits strongles du cheval
https://fr.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrkFMz.DU5n6wEAxohjAQx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=OEUFS+DE+STRONGLES&fr2=b&fr=cr
Blastomères
Morula
Larve
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 23
https://fr.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrihAQBDk5n3R4MhJJlAQx.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDMjExNDcxNjAwNQRfcgMyBGZyA2NybWFzBGZyMgNwOnMsdjppLG06c2ItdG9wBGdwcmlkA2JVVEtwRGFTUmxTVWdEU0ZFc3JHRkEEbl9yc2x0AzAEbl9zdWdnAzIEb3JpZ2luA2ZyLmltYWdlcy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDMARxc3RybAMxOARxdWVyeQNPRVVGUyUyMERFJTIwVHJpY2h1cmlzBHRfc3RtcAMxNzMzMTY5MzMx?p=OEUFS+DE+Trichuris&fr=crmas
Bouchon polaire
Œuf de Trichuris sp.
Forme de citron
Œuf de Capillaria sp.
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 24
Principale méthode pour calculer l’Opg (le nombre d’œufs par gramme de fèces)
Utilisée surtout pour les strongles gastro-intestinaux
On utilise une lame Mac-Master
Cette lame se compose de:
Deux compartiments contigus séparés par une cloison
Chaque compartiment ayant un volume de 0, 50 ml.
Le plafond de chaque compartiment est divisé en 6 cellules de 1,7 mm de largeur.
Technique de Mac-Master
Examen indirect
(après enrichissement)
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 25: STRONGYLOSES GASTRO-INTESTINALES DES RUMINANTS
STRONGYLOSES GASTRO-INTESTINALES DES RUMINANTS
Dr A. TITI , cours d’helminthologie A4, DV, 2015-2016
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026
Lame Mac -Master

## Slide 26
Technique de Mac-Master
Examen indirect
(après enrichissement)
0, 50 ml
0, 50 ml
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 27
NB: les mêmes étapes que pour la technique de flottation sont suivis
Dilution des fèces au 1/15e dans un liquide de flottation (10 g de fèces dans 150 mL de liquide dense Sulfate de Magnésium)
0,5mL sont placés dans chaque partie de la cellule de Mac Master
Attendre 10 min, le temps que les œufs viennent se coller sous le verre supérieur
Observation au microscope à l’objectif x10 et comptage des éléments parasitaires en suivant les colonnes gravées dans la cellule.
Réalisation
Technique de Mac-Master
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 28
STRONGYLOSES GASTRO-INTESTINALES DES RUMINANTS
Cellule ou lame Mac-Master
https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/soin-prevention-et-medication/prevention/comment-realiser-une-coproscopie.html
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 29
Observation au microscope à l’objectif x10 et comptage des éléments parasitaires en suivant les colonnes gravées dans la cellule.
Chaque œuf de parasite est mesuré à l’aide d’un micromètre, surtout pour les œufs de strongles.
Compter le nombre d’œufs total dans chaque colonne puis le total des deux groupes de colonnes est effectué : n1 et n2
OPG=(n1+n2)/2 x100
Ce ci indique le nombre d’œufs (ou de kystes de protozoaires) par gramme de matières fécales = opg
n1et n2 = nombres d’œufs dans le premier et deuxième compartiment
Technique de Mac-Master
Réalisation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 30
Technique de Baermann
L’appareil de Baermann est composé: D'un entonnoir fixé à une potence. D’un tube clampé qui prolonge l’entonnoir
Introduction
nrichissent pour L'appareil
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 31
Technique de Baermann
Méthode de Baermann est une technique d'enrichissement pour concentrer les larves. Ce procédé se base sur l’ hygrotropisme positif et phototropisme négatif des larves Pour pouvoir interpréter cette technique, il faut que les larves soient vivantes. Donc Utiliser un prélèvement très frais
Introduction
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 32
Technique de Baermann
L’appareil de Baermann est composé
D'un entonnoir fixé à une potence.
D’un tube clampé qui prolonge l’entonnoir
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 33
Technique de Baermann
Réaliser l’inspection macroscopique du prélèvement Homogénéiser le prélèvement au moyen d'un mortier et d'un pilon (humidifier si les fèces sont trop sèches, mais l'analyse semi-quantitative sera faussée) Peser 10 à 15 grammes de l'échantillon et les placer dans le fond d'une passoire à thé Remplir l'appareil de Baermann, d’eau tiède ou d'une solution saline physiologique, à 25°C.???? Poser la passoire remplie sur les rebords de l'entonnoir. Compléter le niveau de saline de sorte que celui-ci affleure la partie inférieure du prélèvement Laisser reposer pendant au moins 6 à 8 heures. Ouvrir le clamp et recueillir 10 à 15 mL du liquide dans un tube.
Réalisation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 34
Technique de Baermann
Centrifuger éventuellement 10 minutes à 1500 tours/min et récolter le culot avec une pipette). Déposer quelques gouttes prélevées au fond de la solution (ou du culot) sur une lame porte objet. Observer directement au microscope sans recouvrir d'une lamelle. Remarque : l'échantillon peut être entouré de deux compresses dépliées et closes autour de lui. L'ensemble sera placé dans l'entonnoir et immergé dans la solution saline.
Réalisation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 35
Technique de Baermann
Avantages
La technique est facile et peu coûteuse L'enrichissement obtenu est bon et les débris sont limités si l'appareil n'a pas été secoué au cours de l'examen Cette méthode est la meilleure pour la récolte et l'identification des larves de Nématodes Ces larves sont facilement isolées et non déformées contrairement à la technique de flottation
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 36
Technique de Baermann
La méthode de Baermann ne permet d'isoler que des larves. L'analyse quantitative n'est pas possible car la cellule de Mac Master ne permet pas de dénombrer les larves . Il faut que les matières fécales soient fraîches pour que les larves qu'elles contiennent soient vivantes. La réalisation de la méthode est assez longue (8 heures ou plus° )
Limites
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 37
Technique de Sédimentation
Technique de sédimentation
(34), (84), (119), (148)
Réalisation Réaliser l’inspection macroscopique du prélèvement. - Homogénéiser le prélèvement au moyen d'un mortier et d'un pilon (humidifier si les fèces sont trop sèches, - Délayer le prélèvement de fèces dans 10 fois le volume d’eau - Tamiser le contenu à l’aide d’un tamis ou d’une passoire à thé (avec la gaze et 2 fois s’il s’agit des ovins, caprins , camelins ou équidés) - Rincer le tamis sur la suspension filtrée. afin de décoller les éléements qui ont collé au tamis.
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 38
Technique de Sédimentation
Technique de sédimentation
(34), (84), (119), (148)
Réalisation -Laisser reposer une heure environ ou prélever 15 mL de la suspension filtrée et centrifuger 3 min à 1500 tours/min - Rejeter par aspiration (par la trompe à eau ou à la pipette), sans agiter la suspension, les trois quarts du liquide surnageant ou le surnageant dans le cas d'une centrifugation. - Agiter le reliquat pour l'homogénéiser.
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 39
Technique de Sédimentation
Technique de sédimentation
(34), (84), (119), (148)
Réalisation - Prélever une à deux gouttes de cette suspension ou du culot s'il y a eu centrifugation. - Ajouter éventuellement une goutte de bleu de méthylène à 0,1 % (coloration des débris mais pas des œufs de Nématodes) - Observer au microscope.
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 40
Technique de Sédimentation
Technique de sédimentation
34), (84), (119), (148)
Avantages Cette méthode est facile et peu coûteuse. N'utilise pas de solutions denses, donc, les éléments parasitaires sont isolés sans déformation. Les indications les plus intéressantes de la sédimentation résident dans la recherche d'œufs lourds (Ex : oeufs de Trématodes: œufs de Fasciola hepatica kystes de E. leuckarti). Limites Méthode longue sans la centrifugeuse. Moins sensible que la technique de flottation et que la méthode de Baermann (pour la détection des larves). (Il existe beaucoup de débris fécaux qui obscurcissent le champ d'observation). Néanmoins, cette sensibilité peut être améliorée par l'adjonction de bleu de méthylène et/ou l'tilisation de l'antiformine.
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 41
Coproculture
L’examen des oeufs ne permet pas toujours, de connaitre les genres et espèces parasites en cause.
Souvent , la diagnose est difficile; surtout en ce sui concerne les strongles .
Elle est, possible à partir des larves strongyloides du troisième âge (L3) , car souvent spédifiques à l’éspèce en cause .
La coproculture a pour but de faire évaluer ces formes parasitaires du stade œuf jusqu'au stade de larve L3 (élément infestant)
On réalise ainsi au laboratoire ce qui se produit dans le milieu extérieur, quand les conditions sont favorables (température, oxygénation, humidité). (GRABER ; C.PERROTIN)
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026

## Slide 42
Coproculture
  Homogénéiser les échantillons fécaux frais de plusieurs individus d’un même lot.
  Peser, 10 à 20g de fécès
  Les mettre dans des boites de pétri, numérotées et couvertes de papier buvard humide.
  Placer dans une des boites de pétri, du coton mouillé afin d’ humidifier le milieu
  Placer le tout dans une étuve
  Régler la témpérature entre 25 et 28°C
  Aérer tous les jours pendant une heure de temps
  Aprés 10 à 15 jours, faire la technique de Baermann, afin de récolter les larves pour les idenfier

## Slide 43
Coproculture
Etuve
Préparation de
l’échantillon
Echantillon
Technique de Baermann
Observation microscopique pour diagnose
Pr. A. TITI , clinique A4, DV, 2025 -2026